STANDARD WYKOŃCZENIA

Budynki wykonane zostaną zgodnie z adaptacją architektoniczną projektu „Dom w Klematisach 9” z pracowni Archon. Na osiedlu wykonana zostanie droga wewnętrzna o szerokości 5 m z kostki brukowej w kolorze wybranym przez dewelopera.* 1. Specyfikacja materiałowa stan surowy zamknięty: Ławy fundamentowe żelbetowe ( zbrojone stalą z betonu B20 ) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ( dysperbit + papa ) Izolacja termiczna ( styrodur + folia kubełkowa ) Ślepa wylewka betonowa Kanalizacja sanitarna wprowadzona do budynki i rozprowadzona w poziomie Przyłącz wody wprowadzony do budynku z zestawem wodomierzowym Przyłącz gazowy wprowadzony do budynku od skrzynki gazowej bez licznika Przyłącz elektryczny wprowadzony do budynku od złącza ZK3 do skrzynki bezpiecznikowej bez skrzynki Przyłącz kanalizacji deszczowej do budynku Ściany konstrukcyjne zewnętrzne – pustak ceramiczny typu Max 29 cm Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – pustak ceramiczny typu U 25 cm Ściany działowe – cegła ceramiczna typu DZ 8 cm Kominy spalinowe i wentylacyjne w systemie CJ BLOK, nad dachem ocieplone i w kolorze elewacji Strop parteru – monolityczna płyta żelbetowa 14 cm z betonu B20 Nadproża wylewane lub systemowe według projektu konstrukcyjnego Schody wewnętrzne zabiegowe żelbetowe Balkon żelbetowy wylewany ze stropem Więźba dachowa drewniana impregnowana ( zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi ) Pokrycie dachu blacho dachówka z firmy Bud Mat ( typu Sara kolor grafitowy ) Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej Podbitka drewniana zabejcowana w kolorze* Okna dachowe spełniające normy i wymogi np. Fakro Rynny i rury spustowe PCV w kolorze dachu i elewacji Stolarka okienna - okna PCV profil pięciokomorowy kolor biały* Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe metalowe, ocieplone, przeszklone, kolor biały* Brama garażowa segmentowa ocieplona z napędem ręcznym, ( za dopłatą możliwość napędu elektrycznego ), kolor biały* Docieplenie ścian styropianem gr. 14cm Tynk cienkowarstwowy akrylowy* Balustrady balkonowe metalowe, malowane* Parapety zewnętrzne z blachy w kolorze dachu* 2. Specyfikacja materiałowa stan deweloperski obejmuje stan surowy zamknięty plus dodatkowy opis poniżej: Kostka na podjeździe do garażu i podejściu pod drzwi* Schody zewnętrzne i taras z kostki na gruncie* Odbojówka* Płytki na zewnątrz na cokole* Tynki wewnętrzne maszynowe cementowo – wapienne Posadzki na gruncie, izolacja przeciwwodna np. folia, izolacja termiczna – styropian EPS-100 gr. 10cm, wylewka cementowe 4cm Posadzki nad parterem – izolacja przeciwwodna – łazienka, izolacja akustyczna – styropian EPS-100 gr. 3cm, wylewka cementowa gr. 4cm Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, kolor dowolny do wyboru Konstrukcja poddasza – sufit podwieszany z płyt karton gips o zwiększonej ognioodporności na ruszcie metalowym, w łazienkach dodatkowo o zwiększonej wodoodporności, folia paroizolacyjna, ocieplone wełną mineralną gr. 20cm Instalacja wodociągowa z rur polipropylenowych - ilość podłączeń według projektu ( bez białego montażu ) Instalacja kanalizacyjna z rur PVC - ilość podłączeń według projektu ( bez białego montażu ) Instalacja elektryczna typowa, przewody miedziane - ilość punktów według projektu ( puszki bez opraw ) Instalacja centralnego ogrzewania według projektu* Piec dwufunkcyjny standardowy spełniający normy budowlane o mocy dopasowanej do ogrzania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody* Grzejniki płytowe spełniające normy budowlane, stalowe w kolorze białym*- typu „Purmo” * UWAGA !!! Deweloper zastrzega sobie prawo doboru rodzaju i koloru : grzejników, pieca, okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, elewacji, zewnętrznych parapetów, zewnętrznych płytek na cokole, blacho dachówki, podbitki dachowej, kostki brukowej na drodze wewnętrznej, na schodach zewnętrznych, na tarasie, na podjeździe do garażu i podejściu pod drzwi oraz na odbojówce – mające tworzyć spójność całego osiedla.